## Slide 1
EKSPLORASI MOTOR DC SEBAGAI AKTUATOR ROBOT BERODA
SHARING SESSION KOMUNITAS ARDUMEKA (8 Februari 2025)
Cara Kerja Motor DC
RPM vs Torsi
Sistem Roda Gigi Motor DC
Rangkaian H-Bridge & IC Driver Motor DC
Kendali Motor DC via Mikrokontroller
OUTLINE

## Slide 2
Rizky Dermawan, S.Si.
S1 Kimia Universitas Hasanuddin
Laboratory Officer Bosowa School Makassar
Owner Rizky Project
Mentor IoT & DS ML Indobot Academy
Pengurus Komunitas ArduMeka
Rizky Dermawan
Rizky Dermawan
Rizky Dermawan
https://github.com/rizkydermawan1992
TAK KENAL MAKA MARI KENALAN
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
085332257589
Rizky Dermawan

## Slide 3
MENGAPA MEMBAHAS TOPIK YANG BASIC “REMEH” SEPERTI INI ?
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
Belajar robotika bukan mie instan yang tinggal seduh
Nekat membuat robot hanya bermodalkan tutorial internet
Tidak paham bagaimana melakukan Bug Fixing
Terjebak dalam Tutorial Hell, watch more no action!
Bingung membaca skematik rangkaian yang penuh liku
Malas baca datasheet komponen dan hasilnya BOOM!!!
It’s all talk about ME!!!
So let’s back to basic!!!

## Slide 4
MY FIRST OWN ROBOT IN 2017
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
Source: Instagram @mr_ikr

## Slide 5
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
CARA KERJA MOTOR DC

## Slide 6
PENGENALAN MOTOR DC
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
Motor DC adalah jenis motor listrik yang mengubah energi listrik arus searah (DC) menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran
Prinsip kerja motor DC berdasarkan interaksi antara dua buah fluks magnetik yang disebut kumparan medan dan kumparan jangkar
Kumparan Medan menghasilkan fluks magnet dengan arah dari kutub utara ke kutub selatan, sedangkan Kumparan Jangkar menghasilkan fluks magnetik yang melingkar
Motor DC bekerja berdasarkan arus searah yang mengalir melalui penghantar listik yang ditempatkan pada suatu medan magnet
Motor DC menghasilkan torsi yang digunakan untuk memutar rotor
Kecepatan putaran rotor dapat diubah dengan mengubah tegangan yang masuk ke rotor
Source: Wikipedia
Animasi cara kerja Motor DC sederhana
Motor DC rancangan Siemens & Halske (1867)

## Slide 7
SPESIFIKASI STANDAR MOTOR DC (BRUSHED)
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
https://components101.com/motors/toy-dc-motor

## Slide 8
KOMPONEN MOTOR DC
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
https://www.monolithicpower.com/en/learning/mpscholar/electric-motors/dc-motors/types
Components Of The Traditional Brushed DC Motor
Rotor : berasal dari kata “rotate” yang berarti adalah komponen elektronik yang berputar dari sebuah motor Komponen ini bergerak secara dinamik ketika tegangan diberikan ke belitan armature.
Stator : berasal dari kata “stationary” yang berarti komponen elektronik dari motor DC yang tidak bergerak. Stator menghasilkan medan magnet di sekitar rotor agar rotor dapat berputar ketika diberikan tegangan.
Brush : sikat yang terpasang ke commutator sebagai jembatan untuk mengirimkan energi listrik dari rangkaian suplai ke rotor. Brush biasanya terbuat dari material Karbon atau Graphite.
Commutator : slip ring yang bertugas menyalurkan arus listrik ke belitan armature
https://wiraelectrical.com/id/komponen-motor-dc/
https://www.progressiveautomations.ca/blogs/products/cored-vs-coreless-dc-motors-which-should-you-choose

## Slide 9
BRUSHED VS BRUSHLESS
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
BLDC MOTOR
BDC MOTOR
Brushed DC Motor
Brushless DC Motor
https://www.firgelliauto.com/id/blogs/news/what-is-the-difference-between-brushed-and-brushless-dc-motors?srsltid=AfmBOoooBS9xT4ciRUj0MLRr7x8v6G8jRWIjPH7cVlB4yMlAoEZnfbSq
https://www.monolithicpower.com/en/learning/resources/brushless-vs-brushed-dc-motors

## Slide 10
BAGAIMANA MOTOR DC BEKERJA
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
https://www.perumperindo.co.id/cara-kerja-motor-dc/#google_vignette

## Slide 11
HUKUM FISIKA PADA MOTOR DC
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
Gaya Lorentz adalah gaya dorongan yang bekerja pada kawat dalam motor listrik DC.
Gaya Lorentz ini terjadi karena adanya arus listrik yang mengalir di dalam medan magnet.
Besarnya gaya Lorentz dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:
F = B x I x L
dimana:
F = Gaya Lorentz (Newton)
B = Medan magnet (Tesla)
I = Arus listrik (Ampere)
L = Panjang kawat yang dialiri listrik (Meter)
https://www.bengkeltv.id/jenis-jenis-motor-dc/
https://hades.mech.northwestern.edu/index.php/Brushed_DC_Motor_Theory
https://katadata.co.id/

## Slide 12
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
RPM VS TORSI

## Slide 13
APA ITU RPM ?
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
Revolusi per menit (rpm) (bukan Rotasi Per Menit) adalah unit yang digunakan untuk menyatakan kecepatan revolusi (perputaran) setiap menitnya
RPM adalah satuan yang menyatakan jumlah putaran per menit dari semua benda yang berputar seperti mesin, piringan, bola dsb.
Contoh: mesin mobil berputar antara 600 sampai 6.000 rpm berarti berputar sebanyak 600 sampai 6.000 kali per menit
Kesalahan dalam definisi: kemungkinan terjadi akibat penerjemahan yang salah dari bahasa inggris (rpm = revolution per minutes) ke bahasa indonesia (rpm = rotasi per menit) sehingga jadinya (rpm = rotation per minutes).
https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_per_menit

## Slide 14
APA ITU TORSI?
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
Momen gaya atau torsi adalah besaran gaya yang bekerja sampai mengakibatkan benda bergerak melingkar diimana benda tersebut bergerak pada suatu poros.
Torsi meningkat ketika gaya tegak lurus diterapkan semakin jauh dari titik tumpu.
Torsi juga meningkat ketika besar dari gaya itu sendiri bertambah.
Jadi, gaya tegak lurus dan jarak memiliki hubungan langsung dengan torsi. Oleh karena itu, jika salah satu dari gaya tegak lurus atau jarak meningkat, dengan semua faktor lain tetap sama, maka torsi akan bertambah.
https://stickmanphysics.com/stickman-physics-home/universal-gravitation-and-circular-motion/torque/
= Torsi (Nm)
F = Gaya (N)
d = Panjang Lengan (m)
= Sudut lengan

## Slide 15
KORELASI RPM DAN TORSI
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
https://www.researchgate.net/publication/301633114_The_design_and_control_system_of_small_electric_vehicle_EV_A_review/link/5a07357b4585157013a5c0be/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicHJldmlvdXNQYWdlIjoiX2RpcmVjdCJ9fQ
https://extrudesign.com/engineering-unit-converters/motor-torque-calculator/#google_vignette

## Slide 16
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
SISTEM RODA GIGI MOTOR DC

## Slide 17
GEARBOX MOTOR DC
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
https://www.etonm.com/About_4/5100565.html

## Slide 18
SISTEM RODA GIGI SEDERHANA (SIMPLE GEAR)
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
(INPUT GEAR)
(OUTPUT GEAR)
Input Gear (Driver):
  Roda gigi yang menerima tenaga langsung dari sumber tenaga, seperti motor atau engkol.
  Berfungsi sebagai penggerak utama dalam sistem transmisi roda gigi.
  Putaran dan kecepatan driver gear akan menentukan bagaimana output gear berputar.
Output Gear (Driven):
  Roda gigi yang menerima tenaga dari input gear melalui kontak gigi.
  Berputar sebagai hasil dari pergerakan driver gear.
  Kecepatan dan arah putarnya tergantung pada rasio gigi serta konfigurasi roda gigi yang digunakan

## Slide 19
RASIO RODA GIGI (GEAR RATIO)
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
Source: Youtube Jago Otomotif
https://www.vexforum.com/t/gear-ratios-for-pulling/76381/3
Zin > Zout maka speed (rpm) naik dan torsi turun
Zin = Zout (1:1) maka tidak ada perubahan speed dan torsi
Zin < Zout maka speed (rpm) turun dan torsi naik

## Slide 20
RANGKAIAN 3 RODA GIGI (MULTIGEAR)
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
DRIVEN
IDLER
https://technologystudent.com/gears1/gears2.htm
Idler Gear adalah roda gigi tambahan yang ditempatkan di antara Input Gear (Driver) dan Output Gear (Driven) dalam suatu sistem transmisi roda gigi.
Idler gear tidak berpengaruh terhadap kecepatan atau rasio transmisi tetapi berperan penting dalam mengubah arah putaran, meningkatkan jarak antara roda gigi utama, dan mendistribusikan beban dalam sistem mekanik.
Pada animasi di samping, gear B (idler) bertindak sebagai output dari gear A dan sekaligus juga sebagai input untuk gear C sehingga persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut:
Gear Ratio = =
Berdasarkan persamaan di atas nilai ZB (Jumlah gigi gear B) dapat diabaikan

## Slide 21
Menghitung RPM dan Torsi Sistem Roda Gigi Sederhana
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
Speed = 9000 rpm
Torsi = 0.001 Nm
Ratio = 3 : 1
+
Speed Out = … rpm ?
Torsi Out = … Nm ?
Menghitung RPM
Nout
= 3000 rpm
Menghitung Torsi
Tout 0.001 × 3
= 0.003 Nm

## Slide 22
SISTEM RODA GIGI MAJEMUK (COMPOUND GEAR)
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
https://technologystudent.com/gears1/gears3.htm
Compound gear adalah sistem roda gigi di mana dua atau lebih roda gigi dipasang pada poros yang sama sehingga berputar dengan kecepatan dan arah yang sama.
Sistem ini digunakan untuk mendapatkan perbandingan kecepatan dan torsi yang lebih kompleks dibandingkan dengan sistem roda gigi sederhana.
Sistem ini digunakan pada transmisi gear manual kendaraan bermotor
https://dizz.com/gear-trains/
https://energyeducation.ca/encyclopedia/Transmission_%28vehicle%29

## Slide 23
Menghitung Rasio Roda Gigi Sistem Roda Gigi Majemuk
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
Gear Ratio =
=
=
https://www.notesandsketches.co.uk/Gears.html

## Slide 24
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
RANGKAIAN H-BRIDGE & IC DRIVER MOTOR DC

## Slide 25
CARA KERJA RANGKAIAN H-BRIDGE
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
https://www.build-electronic-circuits.com/h-bridge/

## Slide 26
RANGKAIAN H-BRIDGE MENGGUNAKAN TRANSISTOR
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
https://www.build-electronic-circuits.com/h-bridge/
Transistor tipe PNP bersifat active LOW dan NPN bersifat active HIGH
Penempatan transistor PNP di HIGH-SIDE lebih memungkinkan karena cukup dengan memenuhi VB < VE untuk bisa mengalirkan arus ke motor.
Sedangkan jika transistor NPN ditempatkan di HIGH-SIDE akan sulit untuk mengalirkan arus ke motor karena harus memenuhi VB > VE yang artinya tegangan input harus lebih besar dari Vcc
Penempatan transistor NPN akan lebih cocok di LOW-SIDE karena kaki Emitter yang terhubung ke gnd sehingga lebih mudah mencapai kondisi VB > VE guna menarik arus ke gnd

## Slide 27
ATURAN PENGENDALIAN H-BRIDGE 4 INPUT
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
https://www.build-electronic-circuits.com/h-bridge/

## Slide 28
ATURAN PENGENDALIAN H-BRIDGE 2 INPUT
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
https://www.build-electronic-circuits.com/h-bridge/

## Slide 29
RANGKAIAN H-BRIDGE MENGGUNAKAN TRANSISTOR + DIODA FLYBACK
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
https://www.tinkercad.com/things/eMNH6GTec18-h-bridge?sharecode=8k4Vxb7hQwH8EAdDyCjGKAVHk2PR2n4raWQaxV3wwkY

## Slide 30
IC DRIVER L293D
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
IC L293D adalah driver motor DC yang dirancang untuk mengendalikan motor DC, motor stepper, atau beban induktif lainnya.
IC ini menggunakan dual H-Bridge sehingga dapat mengendalikan dua motor DC secara independen
Mengendalikan arah putaran motor (Maju, Mundur, Berhenti) serta kecepatan putaran motor menggunakan PWM
Memiliki dioda flyback internal untuk melindungi IC dari tegangan balik (back EMF) yang dihasilkan oleh motor.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293d.pdf

## Slide 31
PIN IC DRIVER L293D
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
Enable 1,2 dan Enable 3,4: Mengaktifkan atau menonaktifkan bagian kiri dan kanan IC serta mengatur kecepatan putaran motor.
Input 1-4: Mengontrol aliran arus ke Output 1-4.
Output 1-4: Terhubung ke terminal motor.
VCC1: Suplai daya untuk IC (5V).
VCC2: Suplai daya untuk motor (4.5V-36V).
GND: Harus dihubungkan ke ground rangkaian. Berperan dalam mencegah overheat pada IC
https://how2electronics.com/l293d-dual-h-bridge-motor-driver-ic-pins-circuit-working/#google_vignette

## Slide 32
ATURAN PENGENDALIAN L293D
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
https://how2electronics.com/l293d-dual-h-bridge-motor-driver-ic-pins-circuit-working/#google_vignette

## Slide 33
L293D + MOTOR DC
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
https://www.tinkercad.com/things/jpM3ss9TpRU-l293d-motor-dc?sharecode=Gh7Pe7Kn-ET31esnQX3etd4hzKaElYvfotwawYQLqcE

## Slide 34
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
KENDALI MOTOR DC VIA MIKROKONTROLLER

## Slide 35
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
H-BRIDGE + ARDUINO UNO
https://www.tinkercad.com/things/eMNH6GTec18-h-bridge?sharecode=8k4Vxb7hQwH8EAdDyCjGKAVHk2PR2n4raWQaxV3wwkY

## Slide 36
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
L293D + ARDUINO UNO
https://www.tinkercad.com/things/jpM3ss9TpRU-l293d-motor-dc?sharecode=Gh7Pe7Kn-ET31esnQX3etd4hzKaElYvfotwawYQLqcE

## Slide 37
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
KESIMPULAN
Motor DC bekerja berdasarkan interaksi antara arus Listrik yang mengalir di kawat dengan medan magnet
Kecepatan (RPM) dan torsi dari motor saling berbanding terbalik
Kecepatan (RPM) dan torsi motor DC bisa dimanipulasi dengan menambahkan gearbox dengan rasio tertentu
Motor DC dapat dikendalikan arah putarannya menggunakan rangkaian H-Bridge atau menggunakan IC Driver L293D untuk mengendalikan 2 channel motor secara independent
Motor DC dapat dikendalikan menggunakan mikrokontroller dengan mengirim sinyal digital (1/0) atau sinyal PWM ke IC driver L293D

## Slide 38
SHARING SESSION – KOMUNITAS ARDUMEKA
https://www.youtube.com/watch?v=3cY6IzBFyJE&t=6744s
LINK VIDEO REKAMAN